|  | Anlage 3 zur GRDrs 419/ 2010 |
| --- | --- |

Erweiterung Deutsch-Französische Grundschule Silberwaldstraße 22, 70619 Stuttgart

Kurzbaubeschreibung:

Gründung:	Streifen- und Einzelfundamente aus Stahlbeton, Stahlbetonbodenplatte

Tragkonstruktion:	Stahlbetonstützen und Massivwände, Flachdecken Stahlbeton

Dach:	Ganztagesbereich: Flachdach mit extensiver Dachbegrünung Bituminöser Dachaufbau, 20 cm EPS- Wärmedämmung Terrassenflächen Betonplatten auf Splitt verlegt.
Klassenbereich: Pultdächer mit Blechdeckung aus Aluminium-Elementbahnen, 20 cm Wärmedämmung, bituminöse Dampfsperre

Außenwände:	Wärmedämmverbundsystem, 18 cm Wärmedämmung, Sandputzstruktur, Gebäudesockel Ganztagesbereich mit Sichtbeton

Innenwände:	Sichtmauerwerk, Sichtbeton mit Lasuranstrich, Putzoberflächen

Deckenbekleidung:	Klassenräume, Freizeiträume und Speisesaal mit abgehängten Akustiksegeln aus Gipskarton-Lochplatten, freibleibende Betondecke in Sichtbeton
Küche mit Einlegedecke, WC`s und Nebenräume mit Gipskartondecken

Fenster:	Wärmegetrennte Leichtmetall-Ausführung mit 3-facher Wärmeschutzisolierverglasung

Sonnenschutz:	Außenraffstore, elektrisch gesteuert, Pergola vor Speiseraum

Bodenbelag:	Flure und Speisesaal Kunststeinbelag, Küche und WC Feinsteinzeug, Klassenräume und Ganztagesräume Linoleumbelag

Heizung:	Anschluss an bestehendes Heizkreisnetz mit Gaskessel

Lüftung:	Abluftanlage bei innen liegenden Sanitäranlagen, Küche: Zu- und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung

Sanitär:	Waschtische Klassenzimmer und WC-Anlage Kaltwasser, Küche und Behinderten-WC mit Kalt- und Warmwasser

Elektro:	Beleuchtung der Klassen und Räume Ganztagesbereich mit direkt/indirekt strahlenden Pendelleuchten, separate Tafelbeleuchtung; Speiseraum mit Aufbauleuchten, Küche und WC Einbaustrahler, Eingangshalle und Flure im Ganztagesbereich mit abgehängten Leuchtenelementen

Aufzug:	Behindertengerechter Seilaufzug ohne Maschinenraum mit 3 Haltestellen vorgesehen.

Außenanlagen:	Sitzterrasse vor Speiseraum, Schulhoffläche mit Betonpflaster und Baumpflanzung, Erweiterung des oberen Schulhofes mit Rasenziegel und Baumpflanzung,

Herstellung eines Anlieferungshofes und eines Müllplatzes

Küche:	Einbau einer Regenerierküche mit Spülbereich, Lagerraum, Personalumkleide und Personal-WC

Umbau im Bestand:	Umbau der WC-Anlage mit Einbau einer behindertengerechten Anlage, Einbau einer Aufzugsanlage zur Herstellung der Barrierefreiheit, Änderung der Treppenanlage vom Schulhofzugang