Stadtmuseum im Wilhelmspalais Stuttgart

Baubeschreibung

BAUWERK – BAUKONSTRUKTION

Baugrube und Verbau

Aushub im Bereich Teilunterkellerung für die Technik. Eine Baugrubensicherung muss in Teilbereichen mit Bohrpfahlwänden und temporärer Rückverankerung erfolgen.

Gründung

Flachgründung mittels elastisch gebetteter Bodenplatte in Zusammenwirkung mit Fundamentverstärkung.

Boden und Wände des tiefer liegenden Technikgeschosses werden als „Weiße Wanne“ (wasserdichter Beton) ausgeführt.

Fassadensicherung

Das Gebäude wird bis auf die unter Denkmalschutz stehende Fassade entkernt. Während der Bauzeit müssen die Außenwände durch ein außen liegendes Gerüst gesichert werden.

Schutzgerüst

Ein zusätzliches Fassadengerüst muss zum Schutz vor Beschädigungen vor der historischen Saluccifassade gestellt werden.

Verglasungen

Fenster mit Metall- bzw. Holzrahmen, mit teilweiser Begleitheizung wg. Kondensat, als Raumabschluss,
Sonnenschutz durch innen liegende Jalousien.

Der Übergang Fenster / Wandverkleidung wird als Nische ausgeführt.

Zusätzlich Holz-Klappläden in den Bereichen Ausstellung, Vortragssaal und Archiv/Depot zur Verdunkelung.

Festverglasung im 1.OG zwischen Auftakt und Dauerausstellung als Brandschutzverglasung.

G 90, Metall / oder Holzrahmen in RAL-Farben beschichtet.

Verglasung zwischen Sonderausstellung 2.OG und Luftraum 1.OG Dauerausstellung G 90, Metall / oder Holzrahmen in RAL-Farben beschichtet, Sicherheits-Glas (ESG, VSG) und Vorschriften.

Alle Fensterelemente der Fassade als Dreischeiben-Isolierverglasung und hochdämmenden Rahmen.

Außenwände

Die denkmalgeschützten Außenwände befinden sich nach Augenschein in angemessenem Zustand. Eine Reinigung bzw. lokale Restaurierung des Außenputzes sowie der Natursteinbauteile ist vorgesehen.

Die gesamte Fassade erhält, in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, einen neuen Anstrich.

Außenwandbekleidung innen

Schaumglas Dämmung auf Ausgleichsputz

Wandverkleidung aus formaldehydfreien Holzwerkstoffplatten E0, modularer Aufbau, flexibel nutzbar,

Flexible, revisionierbare Leitungsführung, siehe „Innenwände“.

Statisch wirksame Betonstützen im Wandhohlraum.

Innenwände

Tragende Innenwände in Stahlbeton.

Nichttragende Innenwände Kalksandstein-Mauerwerk.

Trennwände teilweise als Gipskarton-Ständerkonstruktion.

Verkleidung der Wände in öffentlichen Bereichen aus formaldehydfreien Holzwerkstoffplatten E0 mit Echtholzfurnier und in Teilbereichen formaldehydfreie Holzwerkstoffplatten E0 lackiert.

Die Wandverkleidung wird als Vorsatzschale mit Unterkonstruktion ausgeführt und liegt im Bereich der Fassade ca. 70 - 100 cm vor der bestehenden Außenwand.

Der Übergang Fenster / Wandverkleidung wird als Nische ausgebildet.

Putz / Trockenbau Nebenräume.

Lack

Fliesen Sanitärbereiche.

Im Bereich Verwaltung, Anlieferung und Lager Vorsatzschale aus Gipskartonplatten.

Im Bereich Sonderausstellung sind Teilflächen der Wandverkleidung akustisch wirksam.

Elemente der Wandverkleidung sind revisionierbar oder als Türen ausgebildet.

Türen

Holztüren mit Holzblockzargen lackiert bzw. furniert, größtenteils geschlossene Türblätter. In Teilbereichen (Stadtlabor etc.) Holzrahmentüren mit Glasfüllungen.

Türhöhen mindestens 210 cm, in Teilbereichen raumhohe Türen.

Nebenraumtüren und Türen im TG, Stahltüren in RAL-Farben beschichtet mit Stahl-Umfassungszargen.

Drückergarnituren mit Rundrosetten z.B. FSB und Beschläge in hochglanzpoliertem Edelstahl oder in Edelstahl in RAL- Farben beschichtet, in „Behördenausführung“.

Einbruchschutz und Zugangskontrolle gemäß Anforderungen,

Eingang Konrad Adenauer Straße / Urbanstrasse, zurückgesetztes Eingangselement als Pfosten-Riegelkonstruktion aus Metallblech.

Hauptzugangstüren als Stahlrahmenkonstruktion mit Zweischeibenisolierverglasung.

Hauptzugangstüren außenseitig mit Sondergriffen, möglicherweise unter Verwendung der vorhandenen Bronze-Stoßgriffe von Fritz Melis.

Anlieferung

Anlieferungstor, mit außenseitiger flächenbündiger Verkleidung aus Stahlblech in RAL-Farben beschichtet.

Vorsicht Überdachung im Außenbereich aus Sichtbeton.

Boden / Decken

Stahlbeton Flachdecken, D = 35 cm, im ZG 28 cm vorgespannt.

Zuluftkanäle in die Decke integriert.

Betonkernaktivierung im Bereich Sonderausstellung und Verwaltung.

Bodenbeläge:

Überwiegend Terrazzo in den Ausstellungsbereichen, im Bereich Sonderausstellung und Verwaltung: Hohlraumboden. Im Gartengeschoss Terrazzo auf Hohlraumboden mit Heiz/Kühl Funktion.

Bürobereiche: Terrazzo eventuell mit Lino oder Teppichbelag.

Sanitärbereiche: Terrazzo

Decken

Abgehängte Gipskartondecken ,

Teilflächen als Kühldecken mit Gipskartonplatten, größtenteils akustisch wirksam.

Kassettendecke über Sonderausstellung im 2.OG mit Verdunkelungsmöglichkeit und darunter liegender transluzenter Lichtdecke.

Im Bereich Sonderausstellung und Verwaltung Betonkernaktivierung für Kühlung.

Stützen

Betonstützen 30 x 30 cm im Hohlraum der Außenwandbekleidung

Im Raum stehende Betonstützen 35 x 35 cm,

Bekleidung aus Holzwerkstoffplatten E0, Echtholzfurnier, entsprechend der Wandverkleidung.

Treppen

Stahlbeton-Fertigteiltreppen als Podesttreppen

In den Haupttreppenhäusern zusätzlich mit Bitu-Terrazzo bzw. Werkstein belegt.

Brüstungen betoniert, Gipsputz mit Silikatanstrich, teilweise Bekleidung mit Holzwerkstoffplatten E0, Echtholzfurnier.

Handläufe der Haupttreppenhäuser in die Brüstungen integriert.

Handläufe der Fluchttreppenhäuser aus Stahlrohr, RAL-Farben beschichtet.

Im Bereich Treppenpodest Zwischengeschoss zu 1.Obergeschoss der Haupttreppenhäuser ist eine ausklappbare Barriere zur funktionalen Trennung der Nutzungseinheiten, Museum / Versammlungsstätte, in die Wandverkleidung integriert.

Dach

Walmdach als Holzkonstruktion

Wärmedämmung aus Mineralwolle,

Schieferdeckung und Kupferverwahrungen,

Flachdachkonstruktion im Übergangsbereich Oberlicht / Walmdach

Baukonstruktive Einbauten

Alle festen Einbauten entsprechend der Ausführung der Wandverkleidungen, das sind:

- Info-Theke im Eingangsbereich

- Einbauregale in Shop, Bibliothek, Büros, Wohnzimmer und im Bereich Ticketing

- Garderobenelemente mit Schließfächern und Haken im Zwischengeschoss

- Garderobe im Gartengeschoss

- 3 Teeküchen: Verwaltung, Personal- und Aufenthaltsraum für Schulklassen

- Raumteiler im Stadtlabor

Technische Anlagen

# Heizung und Kühlung

Das Wärme- bzw. Kühlpotential im Abwasser des städtischen Entwässerungskanals vor dem Gebäude wird über einen Wärmetauscher und eine duale Wärmepumpe zur Beheizung und Kühlung eingesetzt.

Spitzenlasten werden durch Fernwärmeanschluss bzw. Kompaktkältemaschine abgedeckt.

# Lüftung

Das gesamte Gebäude wird mechanisch be- und entlüftet. Die Bereiche mit gleichen thermodynamischen Anforderungen werden jeweils über ein Zentrallüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und Quelllüftung versorgt:

Sonderausstellung und Zwischendepot Vollklimaanlage mit Heiz-, Kühl- Befeuchtungs- und Entfeuchtungsfunktion,
Dauerausstellung und Stadtlabor Teilklimaanlage mit Heiz- und Kühlfunktion.

Saal Teilklimaanlage mit Heiz- und Kühlfunktion,

Cafeteriabereich Lüftungsanlage mit Heizfunktion.

# Sanitär

Die Trinkwasserversorgung erfolgt über das öffentliche Netz. Die Warmwasserbereitung ist dezentral elektrisch vorgesehen. Entwässerungsgegenstände unterhalb der Rückstauebene werden über eine Hebeanlage angeschlossen.

Starkstromanlagen

Das Gebäude wird mittelspannungsseitig aus dem Netz versorgt. Es wird eine separate Trafostation mit einem Gießharztrafo vorgesehen. Die Steuerung und Regelung der Elektroanlage erfolgt über Installationsbussystem.

Beleuchtungsanlagen

Im Ausstellungsbereich werden Deckenschienensysteme eingeplant, um flexibel auf die Ausstellungsgestaltung einzugehen. Im Bereich der Ausstellungs- und Veranstaltungsräume sind Lichtszenen, Lichtregelungen vorgesehen. Die Beleuchtung der Arbeitsstätten in Innenräumen wird nach Arbeitsstättenrichtlinien ausgeführt.

Sicherheitsbeleuchtung

Es ist eine Sicherheitsbeleuchtung vorgesehen.

Blitzschutzanlage

Es ist ein äußerer sowie innerer Blitzschutz vorgesehen.

RWA- Anlage

Zur Entrauchung der Treppenhäuser werden RWA- Öffnungen vorgesehen.

Sprechanlage

Es sind Telefonsprechstellen vorgesehen, die in die Kommunikationsanlage eingebunden sind.

Breitbandkabelnetz

In den Konferenz- und Vortragsräumen werden Breitbandanschlüsse vorgesehen.

Brandmeldeanlage, Evakuierungsanlage

Für das Gebäude wird eine flächendeckende Brandmeldeanlage vorgesehen. Alle Räume werden mit automatischen Rauchmeldern überwacht, an den Ausgängen und an den Zugängen zu den Treppenhäusern werden Druckknopfmelder installiert.

ELA- Anlage

Für Durchsagen im Gebäude sowie zum Einspielen von Hintergrundmusik im Besucherbereich, wird eine ELA- Anlage vorgesehen.

Fluchttürverriegelung

Zur Überwachung von Notausgangs- bzw. Fluchttüren werden Fluchttürsteuerungssysteme vorgesehen.

Behinderten-Notrufanlagen

Für die Behinderten WC s werden Notrufsysteme installiert.

Videoüberwachung:

Im Bereich der Anlieferung wird eine Kamera installiert.

Einbruchmeldeanlage:

Es ist eine Außenhautüberwachung für das Garten-, Erd- und 1.Obergeschoss vorgesehen. Im Innenbereich sind Bewegungsmelder vorgesehen.

Zugangskontrollsystem

An den Zugängen zu den Mitarbeiterbereichen sowie zur betrieblichen Nutzung der beiden Fluchttreppenhäuser werden Zutrittskontrollleser installiert.

Übertragungsnetze

Das Gebäude erhält ein strukturiertes IT- Netz und WLan in allen Ausstellungs- und Funktionsbereichen.

Aufzugsanlagen:

Für Museumsbesucher steht ein Personenaufzug zur Verfügung. Ein Lastenaufzug ist für den Transport der Ausstellungsgegenstände und Einrichtungen des Museums vorgesehen.

Außenanlagen (siehe Museumsgarten)

„Museumsgarten“ als wassergebundene Fläche mit Bäumen und Anteilen Rasenfläche. Bestehender Granitpflasterbelag soll wieder verwendet werden.

Stahlbeton Freitreppe zur Urbanstraße.

Stützmauern aus Stahlbeton

Behindertenparkplätze mit Asphaltbelag, Zufahrt über Urbanstraße.

Rampe zur Anlieferung aus Stahlbeton, Anlieferhof mit Mitarbeiterparkplätzen ebenfalls mit Asphaltbelag.

Im Bereich des Haupteingangs Konrad-Adenauer-Straße werden zwei Brunnen geplant.

Die Bronzeplastik König Wilhelm II soll zentral in der Achse vor der zentralen Sandsteintreppe vor der Konrad-Adenauer-Straße aufgestellt werden.

Der Außenbereich wird um ca. 75cm auf das Eingangsniveau des Gartengeschosses abgesenkt (barrierefreier Ausgang und Anlieferung)

Im Bereich des Anlieferhofes wird der Höhenunterschied durch eine Stützmauer ausgeglichen, im Bereich des Museumsgartens wird das Gelände mit leichtem Gefälle verzogen.

Baumbestand, der aufgrund der Höhensituation oder aufgrund der notwendigen Verkehrsflächen nicht erhalten werden kann, wird prinzipiell durch neue Bäume ersetzt.

Aufgestellt im September 2013

Hochbauamt 65-2: